.pl72
.mt8
.mb6
















                      H A N D B U C H	


                       T e C o m 8 0

.paŠ
	     I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 


  1.0	ALLGEMEINE BESCHREIBUNG	. . . .	. . . .	. . . .	.  1

  2.0   Anforderungen an HARD- u. SOFTWARE  . . . . . . .  2

  2.1   INSTALLATION
  2.11	ANPASSUNG durch	INSTALL	. . . .	. . . .	. . . .	.  2
  2.12	ANPASSUNG UART 8251 . .	. . . .	. . . .	. . . .	.  2
  2.13	ANPASSUNG Z80-SIO . . .	. . . .	. . . .	. . . .	.  3
  2.14	ANPASSUNG ANDERER SCHNITTSTELLEN  . . .	. . . .	.  3

  3.0   AUFRUF DER PROGRAMME  . . . . .	. . . .	. . . .	.  4
  3.1   Aufruf des  S E N D E R S . . .	. . . .	. . . .	.  4
  3.11	SEND [d]NAME.TYP  . . .	. . . .	. . . .	. . . .	.  4
  3.12	SEND [d]NAME.*	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	.  4
  3.13	SEND [d]*.TYP .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	.  4
  3.14	SEND [d]*.* . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	.  4

  3.2   Aufruf des  E M P F A E N G E R S . . .	. . . .	.  5
  3.21	EMPF [d]NAME.TYP  . . .	. . . .	. . . .	. . . .	.  5
  3.22	EMPF [d]  . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	.  5
  3.23	EMPF [d]/E  . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	.  5

  4.0   Uebertragungs-Ablauf SENDER . .	. . . .	. . . .	.  6
  4.1	  ---- Suche Verbindung	zum Empfaenger.	----  .	.  6
  4.2	  ---- Verbindung hergestellt. ----   .	. . . .	.  6
  4.3	  ---- SENDE Datei: NAME.TYP ---- . . .	. . . .	.  6
  4.4	  ---- BLOCK xxxxx uebertragen.	----  .	. . . .	.  7
  4.5	  ---- Datei richtig uebertragen. ----	. . . .	.  7
  4.6	  ---- Alle Dateien richtig uebertragen. ---- .	.  7
  4.7	  ---- UEBERTRAGUNG BEENDET. ----   . .	. . . .	.  7

  5.0   Uebertragungs-Ablauf EMPFAENGER	. . . .	. . . .	.  8
  5.1	  ---- Warte auf Verbindung zum	Sender.	----  .	.  8
  5.2	  ---- Verbindung hergestellt. ----   .	. . . .	.  8
  5.3	  ---- Erwarte Datei-Namen vom Sender ----  . .	.  8
  5.4	  ---- Erwarte Datei NAME   TYP	----  .	. . . .	.  8
  5.5	  ---- BLOCK xxxxx uebernommen.	----  .	. . . .	.  9
  5.6	  ---- Datei richtig uebernommem ----	. . . .	.  9
  5.7	  ---- Alle Dateien richtig uebernommen. ---- .	.  9
  5.8	  ---- Verbindung kann nur durch '^X' 
	       abgebrochen werden. ----	  . . .	. . . .	.  8
  5.9	  ---- UEBERTRAGUNG BEENDET. ----   . .	. . . .	. 10

.PAŠ
  6.0   F E H L E R M E L D U N G E N
  6.1   Fehlermeldungen	S E N D	E R   .	. . . .	. . . .	. 11
  6.11	  **** Datei nicht gefunden! ****   . .	. . . .	. 11
  6.12	  **** Keine Verbindung	zum Empfaenger.	****  .	. 11
  6.13	  **** Datei nicht ladbar. ****	  . . .	. . . .	. 11
  6.14	  **** Datei ist leer! 
	       Wird nicht uebertragen. **** . .	. . . .	. 11
  6.15	  **** Datei-Name vom Empfaenger
		  nicht	akzeptiert. ****  . . .	. . . .	. 12
  6.16	  **** BLOCK vom Empfaenger
		      nicht akzeptiert.	****  .	. . . .	. 12

  6.2   Fehlermeldungen	E M P F	A E N G	E R   .	. . . .	. 12
  6.21	  **** Datei-Name ungueltig. ****   . .	. . . .	. 12
  6.22	  **** Keine Verbindung	zum Sender. ****    . .	. 12
  6.23	  **** Datei-Name nicht	lesbar.	****	. . . .	. 12
  6.24	  **** BLOCK# nicht lesbar! ****  . . .	. . . .	. 13
  6.24	  **** BLOCK nicht lesbar! ****	  . . .	. . . .	. 13
  6.25	  **** Falscher	BLOCK uebertragen! ****	  . . .	. 13
  6.26	  **** Datei ist leer!
		  Wird nicht uebernommen. ****	. . . .	. 13
  6.27	  **** Datei kann nicht	uebernommen werden. ****    
	  **** Diskette/Inhaltsverzeichnis ist VOLL! **** 13
  6.28	  **** Verbindung wurde	vom 
			 Sender	unterbrochen! ****  . .	. 14
  6.29	  **** CAN' T CLOSE FILE ****   . . . . . . . . . 14

  6.3   Fehlermeldungen	S E N D	E R  U N D  E M	P F A E	N G E R
  6.31	  **** TIME OUT	****  .	. . . .	. . . .	. . . .	. 14
  6.32	  **** CHECKSUM	ERROR ****  . .	. . . .	. . . .	. 14
  6.33	  **** OVERRUN ERROR ****   . .	. . . .	. . . .	. 14
  6.34	  **** PARITY ERROR ****  . . .	. . . .	. . . .	. 15
  6.35	  **** FRAMING ERROR ****   . .	. . . .	. . . .	. 15
  6.36	  **** Datei nicht uebertragbar! ****	. . . .	. 15


  7.0   ABBRUCH DER UEBERTRAGUNG VOM BENUTZER .	. . . .	. 16
  7.1	  ---- Versuche	Verbindung abzubrechen.	----  .	. 16
  7.2	  ---- Verbindung abgebrochen. ----   .	. . . .	. 16
  7.3	  **** Kann Verbindung nicht abbrechen.	****  .	. 16
  7.4	  **** Verbindung wurde	vom
		      Empfaenger abgebrochen. ****  . .	. 16
  7.5	  **** Verbindung wurde	vom 
			 Sender	unterbrochen! ****  . .	. 16


  8.0   TREIBER - APLIKATIONEN  . . . . . . . . . . . . . 17
  8.1   8251    - Treiber (U8251.ASM) . . . . . . . . . . 18
  8.2   Z80 SIO - Treiber (USIO.MAC)  . . . . . . . . . . 20
.PAŠ
  1.0	A L L G	E M E I	N E  B E S C H R E I B U N G:
	---------------------------------------------

	TeCom80	ist ein	Softwarepaket zur Datenuebertragung
	zwischen  zwei	CP/M-Rechnern.	
	TeCom80	besteht	aus den	beiden Einzelprogrammen:
	     SENDU.COM	und  EMPFU.COM,
	den Schnittstellen Modulen:	???????.MOD,
	dem Installations-Programm:	INSTALL.COM
	sowie den SOURCE-Dateien:
	     U8251.ASM	 und  USIO.MAC
	fuer die Schnittestellen-Anpassung.


	Mit TeCom80 koennen beliebige  CP/M-Dateien  jeder
	Groesse	uebertragen werden,  in	 V 2.1 jedoch nicht
	mehr als 90 Dateien mit	einem Aufruf.

	Zur Erkennung bzw. Behebung von	Uebertragungsfehlern
	sind in	 TeCom80  folgende Kontrollstrukturen imple-
	mentiert:

   1. auf Transfer-Ebene:
	- Steuerzeichen	fuer Beginn und
	- Ende	der Uebertragung
	- Steuerzeichen	fuer Abbruch der Uebertragung:
	  - aus	den Programmen bei Ueberlauf der Fehler-Zaehler
	  - von	den Benutzern durch Eingabe von	'^X'

   2. auf DATEI-Ebene:
	- Datei-Name im	Handshake uebertragen
	- Blockweises Uebertragen der Datei
	- Steuerzeichen	f. Ende	der Datei

   3. auf BLOCK-Ebene:
	- Block-Header
	- Block-Nummer:
	  - Lesbarkeit
	  - Reihenfolge
	- Blocklaengen-Zaehler
	- CHECKSUM
	- automatische Wiederholung
	- Fehler-Zaehler (max. 20 Fehler/Block)

   4. auf BYTE-Ebene:
	- OVERRUN TEST
	- PARITY TEST
	- FRAMING TEST
	- TIME OUT TEST
.PAŠ
  2.0 Anforderungen an HARD- u.	SOFTWARE
  --------------------------------------
	Zum Betrieb stellt TeCom80 folgende Mindest-Anfor-
	derungen an HARD- und SOFTWARE:

	- CPU: Mikroprozessor 8080/8085/Z80
	- 16 KB	 Speicher
	- 1 Disketten-Laufwerk
	- Bildschirm-Geraet (min. 4800 BAUD)
	- 1 Serielle Schnittstelle (RS-232/V24,	min 300	BAUD)
	- 3-Draht-Verbindungsleitung (TxD,RxD,GND)
	- Betriebssysteme: CP/M	1.4/2.2, MP/M  1.0



  2.1 INSTALLATION
  ----------------
	Die Anpassung von  TeCom80  an die Rechner-HARDWARE
	kann in	mehreren Schritten vom Anwender	selbst vor-
	genommen werden:

  2.11	ANPASSUNG durch	INSTALL:
  ------------------------------
	Mit dem	Installations-Programm	INSTALL.COM  koennen
	die mitgelieferten  Schnittstellen-Module  im Dialog
	in die	beiden	TeCom-Programme	 eingebunden werden.

	Fuer  Computer-Systeme,	deren  Schnittstellen-Module
	nicht  mitgeliefert  werden, kann  die Anpassung wie
	folgt vorgenommen werden:

  2.12	ANPASSUNG UART 8251:
  --------------------------
	Zur Anpassung kann das mitgelieferte Schnittstellen-
	Programm 'U8251.ASM' verwendet werden.
	Angepasst werden muessen folgende Parameter:
	"FASTCLK", "USP", "UDP", "MODE"	 (wenn Parity-Ueber-
	wachung	gewuenscht wird)  sowie	die  Konfigurations-
	Meldung.  Nach	den  Aenderungen wird  das  Programm
	assembliert  und unter	DDT  in	die beiden Hauptpro-
	gramme eingebunden:

	ASM U8251   oder  MAC U8251

	DDT SENDU.COM  oder DDT	EMPFU.COM
	-IU8251.HEX
	-R
	-^C
	SAVE 14	SEND.COM  oder	SAVE 14	EMPF.COM
.PAŠ
   2.13	 ANPASSUNG Z80-SIO:
  --------------------------
	Zur Anpassung kann das mitgelieferte Schnittstellen-
	Programm 'USIO.MAC' verwendet werden.
	Angepasst werden muessen folgende Parameter:
	"FASTCLK","SIOCHB", "SIOCHS", "CTCCH2" (wenn Clock-
	Generierung  ueber  CTC	vorgenommen wird) sowie	die
	Konfigurations-Meldung.	 Nach den  Aenderungen wird
	das Programm  assembliert und unter DDT	in die bei-
	den Hauptprogramme eingebunden:

	M80 =USIO   ( NOTE: Es muss ein	Z80-Assembler ein-
		      gesetzt werden)
	L80  USIO,USIO/N/E

	DDT SENDU.COM  oder DDT	EMPFU.COM
	-IUSIO.COM
	-R
	-A100		--> EINSPRUNG ADRESSE einbauen!!
	100 JMP	200
	-^C
	SAVE 14	SEND.COM  oder	SAVE 14	EMPF.COM



  2.14	ANPASSUNG ANDERER SCHNITTSTELLEN:
  ---------------------------------------
	Zur Anpassung kann das mitgelieferte Schnittstellen-
	Programm 'U8251.ASM' als Vorlage dienen.
	Dabei ist zu beachten, dass die	Einsprungleiste	in
	U8251.ASM unbedingt erhalten bleiben MUSS.

.PAŠ
   3.0	AUFRUF DER PROGRAMME 
	-------------------- 

	Die Angabe '[d:]' in den folgenden Beschreibungen 
	bedeutet, dass ein Disketten-Laufwerk wahlweise	im
	Programmaufruf angegeben werden	kann.
	'<CR>' ist die Bezeichnung fuer	die RETURN-Taste.




   3.1	Aufruf des  S E	N D E R	S :
	---------------------------

   3.11	 SEND [d:]NAME.TYP<CR>

	Die Datei 'NAME.TYP' auf der Diskette im Laufwerk [d:]
	wird uebertragen.



   3.12	 SEND [d:]NAME.*<CR>

	Alle Dateien mit dem Namen 'NAME' auf der Diskette im
	Laufwerk [d:] werden uebertragen.



   3.13	 SEND [d:]*.TYP<CR>

	Alle Dateien des Typs '.TYP' auf der Diskette im 
	Laufwerk [d:] werden uebertragen.



   3.14	 SEND [d:]*.*<CR>
	Alle Dateien auf der Diskette im Laufwerk [d:]
	werden uebertragen.



.PAŠ
   3.2	Aufruf des  E M	P F A E	N G E R	S :
	-----------------------------------

   3.21	 EMPF [d:]NAME.TYP<CR>

	Vom Sender wird	nur eine Datei uebernommen. Diese wird als
	'NAME.TYP'  auf	der Diskette im	Laufwerk [d:] abgelegt.
	Dabei ist es gleichgueltig, unter welchem Namen	der Sender
	diese Datei uebertragen	hat.



   3.22	 EMPF [d:]<CR>

	Alle vom Sender	uebertragenen Dateien werden uebernommen
	und auf	der Diskette im	Laufwerk [d:] abgelegt.



   3.23	 EMPF [d:]/E<CR>

	Alle vom Sender	uebertragenen Dateien werden uebernommen
	und auf	der Diskette im	Laufwerk [d:] abgelegt.
	Nach dem Steuerzeichen 'ENDE DER UEBERTRAGUNG' vom Sender
	wird das  Programm nicht beendet,  sondern auf eine  neue
	Uebertragung gewartet.
	Das  Steuerzeichen  'ABBRUCH DER UEBERTRAGUNG'	wird als 
	Anweisung vom Benutzer oder vom	Sender akzeptiert und aus-
	gefuehrt.
.PAŠ
	BESCHREIBUNG DES UEBERTRAGUNGS-ABLAUFES
	---------------------------------------
	Anmerkungen in	'[]'  beziehen sich  auf moegliche
	Fehlermeldungen.


   4.0	Uebertragungs-Ablauf SENDER:
	----------------------------

	Nach dem Aufruf	meldet sich das	Programm mit:

	TeCom80	  Daten-Fernuebertragungs-Programm
	    Version  2.0    Seriennr: SExxxx80
		    Copyright (C) 1982

	auf dem	 Bildschirm. Anschliessend  wird der Ueber-
	tragungs-Kanal	initialisiert und  die im Programm-
	Aufruf angegebene(n) Datei(en) auf der entsprechen-
	den Diskette gesucht.	[6.11]
	Ist die	 Datei	bzw. -Gruppe  vorhanden, sendet	das
	Programm nach der Bildschim-Anzeige:

4.1	---- Suche Verbindung zum Empfaenger. ----

	eine Meldung an	den Empfaenger und wartet ca. 80 sec
	auf eine positive Quittung. [6.12, 6.31-6.36]
	Wenn diese eingetroffen	ist, wird nach der Meldung:

4.2	---- Verbindung	hergestellt. ----

	die  (erste)  zu  sendende  Datei  auf der Diskette
	geoeffnet. [6.13]
	Nach der Bildschirmanzeige:

4.3	---- SENDE Datei: 

	wird  der  Name	der  Datei dem	Empfaenger im Hand-
	shake-Verfahren	uebermittelt,  d.h. der	 Empfaenger
	muss jedes uebertragene	Zeichen	quittieren.
	Gleichzeitig  wird  jedes gesendete Zeichen auf	dem
	Bildschirm angezeigt. [6.15, 6.31-6.36]
	Hat der	Empfaenger den	Namen  richtig uebernommen,
	laedt  das  Programm  die  ersten  64  Bloecke	der
	geoeffneten Datei in den  Arbeitsspeicher.   [6.14]
	Konnte die zu  uebertragende  Datei in den Arbeits-
	speicher geladen  werden,  beginnt der Transfer	zum
	Empfaenger.  Der Transfer erfolgt dabei	in Bloecken
	zu je 128 BYTES, die mit  Blocknummer und Kontroll-
	Bytes versehen werden. [6.16,6.31-6.36]
.PAŠ
	Hat der	 Empfaenger  die  Uebernahme eines  Blockes
	positiv	 quittiert, erfolgt die	Bildschirm-Anzeige:

4.4	---- BLOCK xxxxx uebertragen. ----

	'xxxxx'	ist dabei ein  5-stelliger dezimaler Block-
	zaehler, der nach jedem	 uebertragenen Block incre-
	mentiert wird.	Nach  dem  64. Block  werden, falls
	erforderlich, weitere Datenbloecke von der Diskette
	geladen. [6.13]


	Wenn alle Bloecke der Datei uebertragen	worden sind
	und vom	 Empfaenger die	 Meldung   'Ende der Datei' 
	positiv	quittiert wurde, erscheint die Anzeige:	

4.5	---- Datei richtig uebertragen.	----

	auf dem	Bildschirm. [6.16, 6.31-6.36]

	Sind  weitere  Dateien	zu  uebertragen,  wird	die
	naechste  geoffnet  und	 der  Name  gesendet.

	Wenn  keine  weiteren  Dateien zu uebertragen sind,
	wird dieses nach der Anzeige:

4.6	---- Alle Dateien richtig uebertragen. ----

	dem Empfaenger mitgeteilt. [6.31, 6.33-6.36]
	Nach positiver Quittung	des  Empfaengers  wird	mit
	der Meldung:

	---- UEBERTRAGUNG BEENDET. ----

	das Programm beendet.
.PAŠ
   5.0	Uebertragungs-Ablauf EMPFAENGER:
	--------------------------------

	Nach dem Aufruf	meldet sich das	Programm mit:

	TeCom80	  Daten-Fernuebertragungs-Programm
	    Version  2.0    Seriennr: TExxxx80
		    Copyright (C) 1982

	auf  dem  Bildschirm,  Initialisiert  anschliessend
	den Uebertragungs-Kanal	und prueft die Eingabezeile.
	[6.21]
	Wurde der Programmaufruf 3.23 verwendet, wird die 
	folgende Meldung ausgegeben:

5.8	---- Verbindung	kann nur durch '^X' abgebrochen	werden.	----

	Nach der Bildschim-Anzeige:

5.1	---- Warte auf Verbindung zum Sender. ----

	wartet das Progrmm ca. 80 sec auf eine entsprechen-
	de Meldung vom Sender. [6.22,6.31,6.33-6.36]

	Wenn die Meldung rechtzeitig eingetroffen ist, wird
	nach Quittierung und den Bildschirm-Meldungen:

5.2	---- Verbindung	hergestellt. ----
5.3	---- Erwarte Datei-Namen vom Sender ----

	der  Name  der	zu empfangenden	Datei im Handshake-
	Verfahren uebernommen, d.h. jedes uebertragene Zei-
	chen  wird  dem	 Sender	 quittiert.    [6.23]

ACHTUNG! 
      *	Auch wenn im Programm-Aufruf eine Datei	angegeben *
      *	wurde,	sieht  das  Uebertragungs-Protokoll immer *
      *	die  Uebernahme	des  gesendeten	Datei-Namens vor. *

	Konnte	der  Name  richtig uebernommen werden, wird
	die Meldung:

5.4	---- Erwarte Datei: NAME   TYP ----

	auf dem	Bildschirm angezeigt.

      *	"NAME   TYP"  ist  dabei entweder der soeben vom  *
      *	Sender uebernommene  oder der im Programm-Aufruf  *
      *	vom Benutzer angegbene Datei-Name.		  *
.PAŠ
	Nach  Uebernahme des  Dateinamens versucht das Pro-
	gramm, auf der im  Programm-Aufruf angegebenen Dis-
	kette  eine  Datei "NAME.$$$"  einzurichten. [6.27]
	Eine bereits vorhandene	Datei "NAME.$$$" wird dabei
	geloescht.
	Wenn die  Datei	 eingerichtet werden konnte, wartet
	das Programm auf die Uebertragung der Daten-Bloecke
	vom Sender. [6.24-6.26,6.31-6.36]

	Konnte ein Block fehlerfrei uebernommen	werden,wird
	die Meldung:

5.5	---- BLOCK xxxxx uebernommen. ----

	ausgegeben. 'xxxxx' ist	dabei ein 5-stelliger dezi-
	maler  Blockzaehler,  der nach	jedem uebertragenen
	Block incrementiert wird.
	Der neue Block wird im	Arbeitsspeicher	zwischenge-
	speichert. Wenn	 64 Blocks empfangen wurden, werden
	diese auf die  Diskette	abgespeichert, und dann	die
	naechsten Blocks angefordert. [6.27]

	Wenn  vom  Sender  statt der neuen  Blocknummer	das
	Steuerzeichen  'Ende der Datei'	 kommt,	wird dieses
	quittiert und auf den Bildschirm die Meldung:

5.6	---- Datei richtig uebernommem ----

	ausgegeben. Dann wird die emfangene Datei geschlos-
	sen und	 umbenannt von	'NAME.$$$'  in	'NAME.TYP'.
	[6.29]	  

	Sind  keine  weiteren  Dateien zu uebernehmen, wird
	dies dem Sender	mitgeteilt und das Programm beendet.

	Sind  weitere  Dateien	zu  uebernehmen, wartet	der
	Empfaenger  auf	 den  Namen  der neuen Datei. Kommt
	statt des Namens das Steuerzeichen  'TRANSFER ENDE'
	vom Sender, wird dieses	 quittiert und die Meldung:

5.7	---- Alle Dateien richtig uebernommen. ----

	ausgegeben.
	Wurde der Programmaufruf 3.23 verwendet, wartet	der
	Empfaenger nach	der Meldung:

5.8	---- Verbindung	kann nur durch '^X' abgebrochen	werden.	----

	auf eine neue Verbindung zum Sender.
	Wurde das Programm nicht mit  3.23  aufgerufen,	wird
	es nach	der Meldung:

5.9	     ---- UEBERTRAGUNG BEENDET.	----

	beendet.
.PAŠ


   6.0	F E H L	E R M E	L D U N	G E N
   ----------------------------------

   6.1	Fehlermeldungen	 S E N D E R :
   -----------------------------------



6.11	**** Datei nicht gefunden! ****

	Im  Programm-Aufruf wurde  KEINE  Datei	 oder  eine
	nicht  existierende  Datei-Gruppe  angegeben.  Nach
	dieser	Fehlermeldung wird  das	 Programm  beendet.



6.12	**** Keine Verbindung zum Empfaenger. ****

	Die  positive  Quittung	 des  Empfaengers  auf	die
	Kontaktsuche  des  Senders  ist	nicht innerhalb	der
	geforderten 80 sec. eingetroffen.
	Das Programm wird nach dieser Fehlermeldung beendet.


6.13	**** Datei nicht ladbar. ****

	Die  zu	 uebertragende	Datei  kann  nicht  in	den
	Arbeitsspeicher	 geladen werden. Wurde im Programm-
	Aufruf nur  eine Datei zur  Uebertragung angegeben,
	so wird	das Programm abgebrochen.
	Bei  Angabe  einer  Datei-Gruppe im Programm-Aufruf
	wird  versucht,	 die naechste Datei zu uebertragen.


6.14	**** Datei ist leer! Wird nicht	uebertragen. ****

	Es  wurde  versucht,  eine leere  Datei	zu  senden.
	Wurde  im Programm-Aufruf nur eine Datei zur Ueber-
	tragung	angegeben, so wird das Programm	abgebrochen.
	Bei  Angabe  einer  Datei-Gruppe im Programm-Aufruf
	wird  versucht,	die  naechste Datei zu uebertragen.

6.15	**** Datei-Name	vom Empfaenger nicht akzeptiert. ****

	Der  Empfaenger	 hat  ein waehrend der Uebertragung
	des  Datei-Namens  gesendetes Zeichen negativ quit-
	tiert.	Nach  der  Fehlermeldung wird die Uebertra-
	gung des Namens	wiederholt.

6.16	**** BLOCK vom Empfaenger nicht	akzeptiert. ****

	Der  Empfaenger	 konnte	 den  uebertragenen  Block 
	nicht richtig  uebernehmen. Nach der Fehlermeldung
	wird die Uebertragung erneut versucht.
.PAŠ

   6.2	Fehlermeldungen	 E M P F A E N G E R:
   ------------------------------------------

6.21	**** Datei-Name	ungueltig. ****

	Im Programm-Aufruf wurde eine  Datei-Gruppe angege-
	ben.  (*.*  etc.)
	Da dies	in   V 2.0   nicht  zulaessig ist, wird	das
	Programm beendet.



6.22	**** Keine Verbindung zum Sender. ****

	Die Meldung 'Transfer beginnt' ist innerhalb 80	sec
	nicht eingetroffen. Das	Programm wird beendet.



6.23	**** Datei-Name	nicht lesbar. ****

	Der gesendete Datei-Name war aufgrund  von Uebertra-
	gungsfehlern nicht lesbar.   Wenn der  Fehlerzaehler
	nicht uebergelaufen ist, wird der Sender zur Wieder-
	holung aufgefordert.  Sonst erfolgt Abbruch des	Pro-
	gramms.
@p



6.24	**** BLOCK# nicht lesbar! ****
6.24	**** BLOCK nicht lesbar! ****

	Der  gesendete	Block  war  aufgrund  von  Uebertra-
	gungsfehlern nicht lesbar.   Wenn der  Fehlerzaehler
	nicht uebergelaufen ist, wird der Sender zur Wieder-
	holung aufgefordert.  Sonst erfolgt Abbruch des	Pro-
	gramms.



6.25	**** Falscher BLOCK uebertragen! ****

	Die empfangene Blocknummer stimmt nicht	mit der	er-
	warteten  ueberein.  In	  V 2.0	  wird das Programm
	nach dieser Fehlermeldung abgebrochen.

.PAŠ
6.26	**** Datei ist leer! Wird nicht	uebernommen. ****

	Der  Sender hat	gemeldet,  dass	die zum	soeben emp-
	fangenen Namen gehoerende Datei	leer ist.
	Wurde im Programm-Aufruf ein  Datei-Name angegeben,
	so wird	das Programm nach dieser  Fehlermeldung	be-
	endet. Wurde im	Programm-Aufruf	kein Datei-Name	an-
	gegeben,  wird	versucht,  die	naechste  Datei	 zu
	empfangen.



6.27	**** Datei kann	nicht uebernommen werden. ****
	**** Diskette/Inhaltsverzeichnis ist VOLL! ****

	Die empfangene Datei kann nicht	mehr  auf die  Dis-
	kette abgespeichert werden.  Bereits abgespeicherte
	Datenbloecke  bleiben  jedoch  erhalten.  Die Datei
	bleibt	dann  als   'NAME.$$$'	 auf  der  Diskette
	bestehen.  Nach	 dieser	Fehlermeldung wird das Pro-
	gramm abgebrochen.


6.28	**** Verbindung	wurde vom Sender unterbrochen! ****

	Vom Sender ist die Aufforderung	zum  Abbruch gekom-
	men. Eine offene Datei	"NAME.$$$" auf der Diskette
	wird  geschlossen,   [6.29]  und  das  Programm	ab-
	gebrochen.


6.29	**** CAN' T CLOSE FILE ****

	Die auf	der Diskette abgspeicherte Datei kann nicht
	geschlossen werden.   (HARDWARE-Fehler im Rechner!)
	Das Programm wird abgebrochen.

.PAŠ
   6.3	Fehlermeldungen	 S E N D E R  U	N D  E M P F A E N G E R:
   --------------------------------------------------------------

6.31	**** TIME OUT ****

	Das  Programm hat  5 bis 10 sec.  auf den Empfang
	eines Zeichens gewartet.


6.32	**** CHECKSUM ERROR ****

	Das nach dem letzten Datenblock	uebermittelte Kon-
	trollbyte stimmt in  Sender und	 Empfaenger  nicht
	ueberein. Die  Uebertragung des	 Datenblockes wird
	wiederholt, wenn der  Fehlerzaehler im Sender oder
	im Empfaenger nicht uebergelaufen ist.


6.33	**** OVERRUN ERROR ****

	Sender und Empfaenger sind nicht mehr synchron.	
	Nach  dieser  Fehlermeldung  versuchen	Sender	und
	Empfaenger sich	zu synchronisieren. Wenn beide wie-
	der  synchron  sind, wird der letzte Uebertragungs-
	vorgang	 wiederholt, wenn der Fehlerzaehler in Sen-
	der oder Empfaenger nicht uebergelaufen	ist.


6.34	**** PARITY ERROR ****

	Uebertragungsfehler durch Stoerungen! Das zu jedem
	uebertragenen Byte gehoerende PARITY-BIT war falsch.
	Nach  dieser  Fehlermeldung  versuchen	Sender	und
	Empfaenger sich	zu synchronisieren. Wenn beide wie-
	der  synchron  sind, wird der letzte Uebertragungs-
	vorgang	 wiederholt, wenn der Fehlerzaehler in Sen-
	der oder Empfaenger nicht uebergelaufen	ist.


6.35	**** FRAMING ERROR ****

	Uebertragungsfehler durch Stoerungen! Das zu jedem
	uebertragenen Byte gehoerende STOP-BIT hat gefehlt.
	Nach  dieser  Fehlermeldung  versuchen	Sender	und
	Empfaenger sich	zu synchronisieren. Wenn beide wie-
	der  synchron  sind, wird der letzte Uebertragungs-
	vorgang	 wiederholt, wenn der Fehlerzaehler in Sen-
	der oder Empfaenger nicht uebergelaufen	ist.


6.36	**** Datei nicht uebertragbar! ****

	Die Meldung wird ausgegeben,wenn der Fehler-Zaehler
	uebergelaufen ist.  Anschliessend wird das Programm
	abgebrochen.
.PAŠ
7.0	ABBRUCH	DER UEBERTRAGUNG VOM BENUTZER:
	--------------------------------------

	Die  Uebertragung  kann	vom  Benutzer der Programme
	jederzeit durch	Eingabe	des Steuerzeichens 'CONTROL X'
	(^X) abgebrochen werden.	
	Beide Programme	reagieren darauf mit der Meldung:

7.1	---- Versuche Verbindung abzubrechen. ----

	und senden ein entsprechendes  Steuerzeichen an	das
	jeweilige Korrespondenzprogramm.  Wird die  Auffor-
	derung zum  Abbruch positiv quittiert,	so wird	das
	Programm beendet mit der Meldung:

7.2	---- Verbindung	abgebrochen. ----

	Erfolgt	eine positive Quittung nicht innerhalb ca.
	5 sec, wird das	Programm mit der Meldung:

7.3	**** Kann Verbindung nicht abbrechen. ****

	beendet.

	Das  unterbrochene  Programm wird  beendet nach	der
	Bildschirm-Meldung:

7.4	**** Verbindung	wurde vom Empfaenger abgebrochen. ****

	bzw.

7.5	**** Verbindung	wurde vom Sender abgebrochen. ****
	(siehe auch [6.29])
.PAŠ
8.0     TREIBER APLIKATIONEN:
        ---------------------


8.1     Listing f}r INTEL 8251 UART (U8251.ASM)


;*** USART INTERFACE-ROUTINEN FUER TeCom80
;*** VERSION 1.0/ 25-MAERZ-1982	/HgM
;***
;*** EINSPRUNGLEISTE FUER:
;***
BASE	EQU	0
START	EQU	BASE+200H	;ANFANG	TECOM80
;
BEGIN	ORG	BASE+100H
	JMP	START		;TECOM80-EINSPRUNG
	JMP	INITIU		;UART/USART INITIALISIERUNG
	JMP	INSPRU		;UART/USART STATUS LESEN
	JMP	ERRSTU		;UART/USART FEHLER RUECKSETZEN
	JMP	INPRTU		;UART/USART DATEN LESEN	
	JMP	OUTPRU		;UART/USART DATEN SCHREIBEN
FASTCLK	DB	1		;WENN DER SYSTEMTAKT DES VERWENDETEN
				;RECHNERS GROESSER IST ALS 2 MHZ, 
				;SOLLTE	DIESES BYTE UNGLEICH NULL
				; GESETZT WERDEN
;
;	WENN IN	DEN FOLGENDEN ROUTINEN ANDERE REGISTER ALS DER
;	AKKUMULATOR BENUTZT WERDEN, SOLLTEN DIESE AUF DEM STACK
;	GESICHERT WERDEN.
;
;	FUER DIE INTERFACE-ROUTINEN STEHT DER SPEICHERPLATZ BIS
;	1FFH ZUR VERFUEGUNG. DIE SPRUNGLEISTE AN ANFANG	DIESES
;	PROGRAMMES DARF	NICHT VERSCHOBEN WERDEN.
;
;
USP	EQU	001H			;STATUS	PORT
UDP	EQU	000H			;DATA PORT 
;
MODE	EQU	06EH			;1 STOP,8 DATA,NO PARITY
					; .. 7EH FUER EVEN PARITY
;
CMND	EQU	37H			;ERROR RESET AND CHIP ENABLE
ERESET	EQU	37H			;ERROR RESET AND CHIP ENABLE
;
.paŠ
        Fortsetzung Listing: U8251.ASM
;
;
INITIU	EQU	$
;
;	UM MIT DEN MEISTEN TECOM80-ANWENDERN KOMPATIBEL	ZU
;	BLEIBEN	SOLLTE DIE SCHNITTSTELLE WIE FOLGT INITIALI-
;	SIERT WERDEN:
;
;		1.  1 START BIT
;		2.  8 DATA BITS
;		3.  1 STOP BIT	 (OPTIONAL - 2)
;		4.  16X	FOR CLOCK RATE
;		5.  ASYNCHRONOUS MODE ONLY
;		6.  EVEN PARITY	 (OPTIONAL)
;
;
;
	CALL	SIGNON	;TELL USER WHAT'S IMPLEMENTED
;
	MVI	A,80H
	OUT	USP
	PUSH	H	; WASTE	SOME TIME
	POP	H
	MVI	A,0H
	OUT	USP
	PUSH	H	; AGAIN
	POP	H
	OUT	USP
	PUSH	H	; ... AND AGAIN
	POP	H
	OUT	USP
	PUSH	H	; ... AND AGAIN
	POP	H
	MVI	A,40H	;RESET 8251
	OUT	USP	;TO STATUS PORT
	PUSH	H	; ... AND ONCE AGAIN
	POP	H
	MVI	A,MODE	;SEND MODE COMMAND 
	OUT	USP	;TO STATUS PORT
	XTHL
	XTHL		; ... STILL WASTING TIME
	MVI	A,CMND	;ENABLE	8251 AND RESET ALL ERRORS IN 8251 (FE,OE,PE)
	OUT	USP	;TO STATUS PORT
	XTHL
	XTHL		; ... NOW LAST TIME
	RET
;
.paŠ
        Fortsetzung Listing: U8251.ASM

;
;
INSPRU	EQU	$
;	BEI VERLASSEN DER STATUS-LESE-ROUTINE
;	ERWARTET TECOM80 (WENN ERFORDERLICH) FOLGENDE
;	BITS IM	ACCU GSETZT:
;		1. BIT 20 GESETZT WENN FRAMING ERROR
;		2. BIT 10 GESETZT WENN OVERRUN ERROR
;		3. BIT 08 GESETZT WENN PARITY  ERROR
;		4. BIT 04 GESETZT WENN TRANSMITTER EMPTY
;		5. BIT 02 GESETZT WENN RECEIVER	READY
;		6. BIT 01 GESETZT WENN TRANSMITTER READY
;
;	BIT 01 UND 04 MUESSEN IMMER GEMEINSAM GESETZT SEIN!
;
;
	IN	USP	; STATUS LESEN AUS 8251	STATUS PORT
	RET		; ENDE
;
;
;
;
;
;
;
;
;
ERRSTU	EQU	$
;	HIER WERDEN DIE	FEHLER-BITS IM USART RUECKGESETZT.
;	(PARITY-,OVERRUN-, FRAMING- ERROR)
;	FUER USARTS, BEI DENEN DAS NICHT ERFORDERLICH IST,
;	MUSS HIER EIN 'RETURN'-BEFEHL STEHEN.
;
;
;
;
	MVI	A,ERESET	; FEHLER RUECKSETZEN IM	8251 
	OUT	USP 
	RET	    
;
;
;
;
;
INPRTU	EQU	$
;	HIER WERDEN DIE	DATEN AUS DEM USART GELESEN.
;	VOR DEM	LESEN DER DATEN	MUSS IM	STATUS-BYTE
;	DAS BIT	02 GESETZT GEWESEN SEIN.
;	DAS GELESENE DATENBYTE MUSS IM ACCU AN TECOM
;	UEBERGEBEN WERDEN.
;
;
	IN	UDP	; DATEN	LESEN AUS 8251
	RET
.PAŠ
        Fortsetzung Listing: U8251.ASM

;
;
;
OUTPRU	EQU	$
;	HIER WERDEN DIE	DATEN IN DAS USART GESCHRIEBEN.
;	VOR DEM	LESEN DER DATEN	MUESSEN	IM STATUS-BYTE
;	DIE BITS 01 UND	04  GESETZT GEWESEN SEIN.
;	DAS DATENBYTE WIRD IM ACCU VON TECOM80 UEBERGEBEN.
;
;
;
	OUT	UDP	; DATEN	IN 8251	SCHREIBEN
	RET	
;
MESSGE:	DB	0DH,0AH
	DB	'Konfiguriert fuer UART 8251, DATEN:00/STATUS:01'
	DB	0DH,0AH,'$'
;
;
SIGNON:	PUSH	B
	PUSH	D
	PUSH	H
	LXI	D,MESSGE
	MVI	C,9
	CALL	5		;ANOUNCE VERSION TO USER
	POP	H
	POP	D
	POP	B
	RET
;
	END	
.paŠ
8.2     Treiber Listing f}r Z80 SIO (USIO.MAC)


.Z80
;THIS PROGRAM IS TO DRIVE SIO CHIP'S  FOR TECOM80

;
INITIL:		JP	INITIU		;SIO INITIALIZATION ENTRY POINT
INSPORT:	JP	INSPRU		;STATUS	PORT READ ENTRY	POINT
ERRSET:		JP	ERRSTU		;SIO ERROR RESET ENTRY POINT
INPORT:		JP	INPRTU		;SIO DATA PORT READ ENTRY POINT
OUTPORT:	JP	OUTPRU		;SIO DATA PORT WRITE ENTRY POINT
FASTCLK:	DEFB	1		;IF YOUR CPU RUNS AT 4 MHZ OR
					;FASTER	THIS BYTE SHOULD NOT
					;CONTAIN A ZERO.
;
;	NOTE:	IF YOU NEED ANY	OF REGISTERS HL, BC, DE	BE SURE	TO STACK
;		TECOM'S REGISTERS AND TO POP THEM OFF BEFORE RETURNING
;		TO TECOM80
;
;		THE JUMPS CODED	AT THE BEGINING	OF THIS	PROGRAM	CANNOT
;		BE MOVED IN ANY	WAY!
;
;
;	EQUATES
;	-------
CRLF	EQU	0D0AH	; DEFINE CR,LF
TRUE	EQU	-1
FALSE	EQU	NOT TRUE
;
SOFTBD	EQU	FALSE	;NO BAUDRATE SETTING
CTCCH2	EQU	0EH	;CTC CHANNEL 2 USED IN SETTING BAUD RATE.
TIMEC	EQU	13	;SELECT	9600 BAUD
;
SIOCHB	EQU	000H	;SIO CHANNEL B DATA PORT. 
SIOCHS	EQU	001H	;SIO CHANNEL B STATUS PORT
;
;
.paŠ
        Fortsetzung Listing: USIO.MAC

INITIU:
	CALL SIGNON		;GIVE USER GREETING MESSAGE
	LD A,04H
	OUT (SIOCHS),A	;SET REGISTER POINTER TO REG.4
	LD A,01000100B
	OUT (SIOCHS),A	;SET X16 CLOCK MODE ,1 STOP BIT
	LD A,5H
	OUT (SIOCHS),A	;SET REISTER POINTER TO	REG.5
	LD A,11101000B
	OUT (SIOCHS),A	;SET DTR,TX 8 BITS/CHAR, TX ENABLE
	LD A,3H
	OUT (SIOCHS),A	;SET REGISTER POINTER TO REG.3
	LD A,11000001B
	OUT (SIOCHS),A	;SET RX	8 BITS/CHAR, RX	ENABLE
	LD A,01H
	OUT (SIOCHS),A	;SET REGISTER POINTER TO REG.1
	XOR A
	OUT (SIOCHS),A	;CLEAR WRITE REGISTER 1

	IF SOFTBD     
;		INITIALIZE CTC CHIP
	LD A,47H
	OUT (CTCCH2),A		;SEND CONTROL WORD (BYTE)
	LD A,13
	OUT (CTCCH2),A		;SET BAUD RATE TO 9600
	ENDIF
CLRINB:
	IN A,(SIOCHS)		;GET SIO READ REG.0...|NOTE:POINTER SET	TO 0
	BIT 0,A			;BIT 0 -> RECEIVE BYTE|	    AFTER EVERY	SIO
	JR Z,BUFFEM1		;BUFFER	EMPTY.	      |	    READ OR WRITE.
	IN A,(SIOCHB)		;BUFFER	NOT YET	EMPTY READ IN ANOTHER BYTE
	JR CLRINB
BUFFEM1:
	RET			;RETURN	TO TECOM80
.paŠ
        Fortsetzung Listing: USIO.MAC

;
;
INSPRU:
	PUSH BC			;SAVE TECOMS BC	REGISTERS
	IN A,(SIOCHS)		;SET REGISTER POINTER TO 0
	IN A,(SIOCHS)		;READ TRANSMIT OR RECEIVE STATUS BITS (0 , 2)
	LD B,A			;STATUS	BYTE IS	NOW IN B. TECOM	STATUS BYTE
	XOR A			; WILL BE IN A WHEN RETURNING TO TECOM
	BIT 0,B			;TEST FOR RECEIVE CHARACTER
	JR Z,NOTREC		;NO CHAR. TO RECEIVE
	SET 1,A			;SET RECEIVE CHARACTER BIT IN A
NOTREC:
	BIT 2,B			;TEST FOR TRANSMIT CHARACTER
	JR Z,NOTTRAN
	SET 0,A			;SET TRANSMIT CHARACTER	BIT IN A
NOTTRAN:
	LD B,A			;STORE PARTIAL TECOM STATUS BYTE IN B
	LD A,1
	OUT (SIOCHS),A	;SET REGISTER POINTER TO READ REG.1
	IN A,(SIOCHS)		;GET ERROR STATUS BYTE FROM SIO
	RRC A			;TECOM USES BITS 3-5 AND SIO USES BITS 4-6
				;TO DETERMINE STATUS OF	ERROR(S)
	AND 00111000B		;MASK OFF UNWANTED BITS
	OR B			;INCLUDE PARTIAL STATUS	BYTE FROM REG.B	TO A
	SET 2,A			;SET TX	BUFFER EMPTY UNCONDITIONALLY
	POP BC			;RESTORE TECOM'S REGISTER B
	RET
;
;
ERRSTU:
	IN A,(SIOCHS)		;SET REGISTER POINTER TO 0
	LD A,30H		;LOAD ERROR RESEST COMMAND
	OUT (SIOCHS),A	;ISSUE COMMAND TO CLEAR	ERROR LATCHES
	RET
;
;
INPRTU:
	IN A,(SIOCHS)		;SET REGISTER POINTER TO 0 WITH	READ
	IN A,(SIOCHS)		;READ IN READ REG.0
	BIT 0,A			;TEST FOR CHARACTER READY TO RECEIVE
	JR Z,INPRTU		;NO CHARACTER YET.....
	IN A,(SIOCHB)		;NOW READ IN THE CHARACTER
	RET
;
;
OUTPRU:
	PUSH AF			;STACK THE BYTE	TO BE OUTPUT
	IN A,(SIOCHS)		;SET REGISTER POINTER TO 0
STEST:
	IN A,(SIOCHS)		;READ IN READ REG.0
	BIT 2,A			;TEST FOR TRANSMITTER READY
	JR Z,STEST		;TRANSMITTER NOT READY YET....
	POP AF			;RESTORE BYTE TO BE OUTPUT INTO	REG.A
	OUT (SIOCHB),A		;OUTPUT	THE BYTE
	RETŠ
        Fortsetzung Listing: USIO.MAC

;
;
SIGNON:
	PUSH BC
	PUSH DE			;STACK TECOM REGISTERS
	PUSH HL
	LD DE,MESSAGE		;LOAD MESSAGE ADDRESS
	LD C,09H		;LOAD FUNCTION INTO C
	CALL 5			;OUTPUT	MESSAGE	ROUTINE
	POP HL
	POP DE
	POP BC			;RESTORE TECOM REGISTERS
	RET
;
;
MESSAGE:

	DEFW CRLF
	DEFM 'Konfiguriert fuer Z80-USIO, DATEN 00/STATUS 01'
	DEFW CRLF
	DEFM '$'
;
;
	END